| >>>Computer Numerically Controlled<<< |
| --- |
| Aufgaben: |
| Programmieren Sie die Bearbeitung des Werkstücks in G90 ! Verwenden Sie die Befehle G0 und G1 sowie die Zyklen L83 und L92! Geben Sie das Programm % 9 in Ihren PC ein und lassen Sie die Bearbeitung simulieren! Beraten Sie mit Ihren Lehrer die Beseitigung eventueller Fehler! |
| Vorgaben: |
| Werkzeugwechselpunkt (WWP): X=150; Y=100; Z=50 Drehzahl (S): 1800 1/min; 800 1/ min Vorschub (F): 80 mm/min Werkzeuge: T1 Vorbohrer Ø 3 T2 Bohrer Ø 10 | M03 Spindel EIN, Rechtslauf M08 Kühlmittel ein M09 Kühlmittel aus M30 Hauptprogramm ENDE G00 Eilgang G01 Gerade mit vorgegebenen Vorschub |

# Text boxes

#### Zespo( Szkó( Mechanicznych

w Bia(ystoku