| >>>Computer Numerically Controlled<<< |
| --- |
| Aufgaben: |
| Programmieren Sie die Bearbeitung des Werkstücks in G90 und die Kreis- sowie Rechtecktasche mit den entsprechenden Zyklen! Verwenden Sie die Befehle und die Variablen für Kreis- sowie Rechtecktaschenzyklen! Geben Sie das Programm % 10 in Ihren PC ein und lassen Sie die Bearbeitung simulieren! Beraten Sie mit Ihren Lehrer die Beseitigung eventueller Fehler! |
| Vorgaben: |
| Werkzeugwechselpunkt (WWP): X=150; Y=100; Z=50 Drehzahl (S): 1500 1/min 2500 1/ min Vorschub (F): 60 mm/min Frästiefe: 6 mm Werkzeug: T1 Fräser Ø30, T2 Fräser Ø12 | R01, R02, .... Parameter der Zyklen G00 Eilgang G01 Gerade mit vorgegebenen Vorschub G02 Kreisbogen in Uhrzeigerrichtung G03 Kreisbogen gegen Uhrzeigerrichtung |

# Text boxes

#### Zespo( Szkó( Mechanicznych

w Bia(ystoku