| >>>Computer Numerically Controlled<<< |
| --- |
| Aufgaben: |
| Programmieren Sie die Bearbeitung des Werkstücks in G90 und auf Mittelpunktsbahn! Verwenden Sie die Befehle G00, G01, G02 und G03! Geben Sie das Programm % 4 in Ihren PC ein und lassen Sie die Bearbeitung simulieren! Beraten Sie mit Ihren Lehrer die Beseitigung eventueller Fehler! |
| Vorgaben: |
| Werkzeugwechselpunkt (WWP): X=150; Y=100; Z=50 Drehzahl (S): 2500 1/ min Vorschub (F): 60 mm/min Frästiefe: 6 mm Werkzeug: T1 Langlochfräser Ø6 | M03 Spindel EIN, Rechtslauf M08 Kühlmittel ein M09 Kühlmittel aus M30 Hauptprogramm ENDE G00 Eilgang G01 Gerade mit vorgegebenen Vorschub G02 Kreisbogen in Uhrzeigerrichtung G03 Kreisbogen gegen Uhrzeigerrichtung G90 Absolutmaße |

# Text boxes

#### Zespo( Szkó( Mechanicznych

w Bia(ystoku