| >>>Computer Numerically Controlled<<< |
| --- |
| Aufgaben: |
| Programmieren Sie die Bearbeitung des Werkstücks in G90 und mit Werkzeugbahnkorrektur! Verwenden Sie die Befehle G00, G01, G02, G03, G40, G41 und G42! Geben Sie das Programm % 6 in Ihren PC ein und lassen Sie die Bearbeitung simulieren! Beraten Sie mit Ihren Lehrer die Beseitigung eventueller Fehler! |
| Vorgaben: |
| Werkzeugwechselpunkt (WWP): X=150; Y=100; Z=50 Drehzahl (S): 1200 1/ min Vorschub (F): 60 mm/min Frästiefe: 10 mm Werkzeug: T1 Fräser Ø20 G40 Werkzeugbahn-Korrektur AUS G41 Werkzeugbahn-Korrektur links G42 Werkzeugbahn-Korrektur rechts | M03 Spindel EIN, Rechtslauf M08 Kühlmittel ein M09 Kühlmittel aus M30 Hauptprogramm ENDE G00 Eilgang G01 Gerade mit vorgegebenen Vorschub G02 Kreisbogen in Uhrzeigerrichtung G03 Kreisbogen gegen Uhrzeigerrichtung G90 Absolutmaße |

# Text boxes

#### Zespo( Szkó( Mechanicznych

w Bia(ystoku