| >>>Computer Numerically Controlled<<< |
| --- |
| Aufgaben: |
| Programmieren Sie die Bearbeitung des Werkstücks in G90 und Mittelpunktsbahn! Verwenden Sie die Befehle G0 und G1 sowie den Zyklus POLARES MEHRFACHKOPIEREN! Geben Sie das Programm %11 in Ihren PC ein und lassen Sie die Bearbeitung simulieren! Beraten Sie mit Ihren Lehrer die Beseitigung eventueller Fehler! |
| Vorgaben: |
| Werkzeugwechselpunkt (WWP): X=150; Y=100; Z=50 Drehzahl (S): 1800 1/ min Vorschub (F): 60 mm/min Frästiefe: 6 mm Werkzeug: T1 Langlochfräser Ø10 | M03 Spindel EIN, Rechtslauf M08 Kühlmittel ein M09 Kühlmittel aus M30 Hauptprogramm ENDE G00 Eilgang G01 Gerade mit vorgegebenen Vorschub |

# Text boxes

#### Zespo( Szkó( Mechanicznych

w Bia(ystoku